## Slide 1
La Pompe à Chaleur
au cœur des enjeux CO2

## Slide 3
Introduction
Thierry NILLE - Président de l’AFPAC

## Slide 4: Table-ronde : Evolution du marché des PAC et perspectives
La place de la PAC en Europe, évolution des marchés
Thomas NOWAK – EHPA
La place de la PAC en France, les derniers chiffres de marché
Thierry NILLE – AFPAC
Scénario Energie Climat de l’ADEME 2035 – 2050
Nicolas DORÉ - ADEME

## Slide 5
La place de la PAC en Europe,
évolution des marchés
Thomas NOWAK
Association Européene des Pompes à Chaleur (EHPA)

## Slide 6: Parlons sur la pompe à chaleur en Europe, ça veut dire …
Chauffage
Refroidissement
Eau chaude
Pour toutes les zones climatiques Froides, Moyennes, Chaudes
Le résidentiel
Le tertiaire
Les applications industrielles
Seul ou combiné (hybride)
© Stiebel-Eltron
© Jussi Hirvonen
© Friotherm

## Slide 7: Association Européenne Des Pompes à Chaleur (EHPA)
121 Membres dans 22 pays (Statuts 09/2017)
  Fabricants de Pompes à Chaleur
  Fabricants de Composants
  Associations Nationales
  Consultants
  Instituts d’Essais & de Recherche
Représentation à échelle Européenne de l’industrie des Pompes à Chaleur
Siège à Bruxelles
EHPA représente la majorité des acteurs dans l‘industrie des PAC dans l‘UE!
Vision: Les Pompes à Chaleur comme technologie essentielle pour chauffage, refroidissement, eau chaude en Europe
Notes: Who we are

## Slide 8
Développement du marché 2007 – 2016 Accumulated: 9.5 million units installed

## Slide 9
Heat Pump city of the year:
Vienna, and other examples | T. Nowak | HRE4 meeting
| 25.01.2018
Ventes de Pompes à Chaleur de 2007 – 2016 Par Source d’Energie
Tendance #1: source air

## Slide 10
Ventes Eau Chaude Sanitaire 2007 - 2016
Heat Pump city of the year: Vienna, and other examples | T. Nowak | HRE4 meeting | 25.01.2018
Tendance #2: eau chaude

## Slide 11
> 881k
units
(89%)
Top 10 marchés des Pompes à Chaleur par volume

## Slide 12
Performance de Marché: Ventes par 1000 ménages
ÉNORME POTENTIEL

## Slide 13
Energie
Renouvelable
Économie CO2
Économie
Énergétique Finale
106
TWh
27.1
Mt
135
TWh
Demande réponse potentielle
Jusqu‘à 2.2 TWh
Flexibilité côté demande (potential théorique): 3,6 – 11 GWh par instance
Supposant 200 instances (potential théorique): 0.7 – 2.2 TWh par an
Bénéfices Pompes à Chaleur 2016 Sur base des 9.5 millions de pompes à chaleur installées
Heat Pump city of the year: Vienna, and other examples | T. Nowak | HRE4 meeting | 25.01.2018

## Slide 14
L’emploi total est plus élevé
Le leadership technologique est (encore) en Europe
Emploi 2016 en homme/an: 53 155

## Slide 15
Fot. Bogdan Achimescu
Les bénéfices des pompes à chaleur: moins de pollution aérienne dans les villes: exemple Cracovie

## Slide 16
Réduction de l’Îlot de chaleur urbain
Pas de pollution thermique des villes suite à la chaleur résiduelle
Les besoins de refroidissement peuvent être couverts par surplus énergétique Photovoltaïque (PV)
Si gérée correctement : la chaleur résiduelle de refroidissement/air conditionné peut devenir une source d‘énergie
Heat Pump city of the year: Vienna, and other examples | T. Nowak | HRE4 meeting | 25.01.2018

## Slide 17
Technologie complètement reconnue comme contribuant au :
  RES
  Rendement énergétique
  Réduction des émissions de CO2
  Nouveau: exigeant côté responsabilité, connection secteur
Lutte toujours contre la position dominante des énergies fossiles
  Subsides
  Les énergies fossiles ne paient pas pour l‘impact négatif sur l‘environement
La perception politique de la pompe à chaleur en Europe

## Slide 18
Source: BRG / EHPA
Marché Européen des chaudières 2016 6.5 millions chaudières vendues par année vs. stock de pompes à chaleur de 9.5 Mil.

## Slide 19
www.decarbheat.eu
„une initiative pour transformer en réalité la vision des systèmes de chauffage et refroidissement 100% décarbonés d‘ici 2050 en Europe. “

## Slide 20
Si la Norvège était partout... Ventes potentielles de pompes à chaleur par année

## Slide 21
+
Détails en version imprimable ou dynamique sur stats.ehpa.org

## Slide 22
La place de la PAC en France,
les derniers chiffres de marché
Thierry NILLE, Président de l’AFPAC

## Slide 23
Chart: 
| Aérothermie | dont mono bloc | dont bibloc
 | 74501 | 7055 | 67446
 | 83089 | 7549 | 75540
Aérothermie
+ 12 %
+ 7%
Volume 2016 vs Volume 2017
+ 12%
+ 12%

## Slide 24
Chart: 
| Géothermie | dont sol/sol + sol/eau | dont Eau glycolée/eau + eau/eau
 | 2598 | 398 | 2200
 | 2489 | 597 | 1892
Géothermie
- 4 %
- 4%
+ 50%
Volume 2016 vs Volume 2017
- 14%

## Slide 25
Chart: 
| CET | PAC "HYBRIDES"
 | 80810 | 2688
 | 88891 | 2849
CET
PAC « HYBRIDES »
+ 6%
Volume 2016 vs Volume 2017
+ 10%
PAC « AIR/AIR »
+ 10 %
+ 6 %
+ 8 %

## Slide 26
Vision Energie Climat ADEME 2035-2050
Nicolas Doré
ADEME
Service Bâtiment
Notes: Maj d’un exercice précédent
En 2013, l’ADEME publie les Visions 2030-2050 pour alimenter le débat public
  Division par 2 de la consommation d’énergie finale par rapport à 2010
  Division par 4 des émissions de GES par rapport à 1990
Des retombées macro-économiques positives
Saine lecture.. Donc !
Concerne aussi les transports,
Participe aux exercices PPE et SNBC
Avant une refonte des globale des visions, c’est un des rôles majeurs de l’ADEME, proposer une « vision » une proposition
Donc des hypothèse assez anciennes… datent d’il y a 5 ans

## Slide 27: En résidentiel, part des PAC dans la chaleur renouvelable
Notes: En 2050, les enr représentent environ 25% de la conso en résidentiel, dont, la moitié assurée par les PAC.
Dans le résidentiel, les PAC, les grandes gagnantes … 1ères sources d’enr à usage direct dans les bâtiments !
Par PAC, on entend ttes les PAC, pas seulement électrique… on a conscience que ça pourrait poser un problème à terme sur réseau élec
Hybride
gaz naturel (associé au dvpt du biogaz…)
Pour le chauffage, les pompes à chaleur notamment aérothermiques réversibles, aujourd’hui en forte progression
(3,3 % dans les résidences principales en 2014, contre 2,2 % en 2010 (13)), équipent 20 % du parc de logements en 2035 et 50 % en 2050. Le coefficient de performance passe de 3 en moyenne aujourd’hui à 4 en 2030. Le fort taux de pénétration de cet équipement est également lié à la poursuite de la consommation tendancielle en climatisation, et donc prise en compte du chgt climatique.
À l’approche de 2035, les systèmes hybrides et de micro- cogénération commencent également à pénétrer le parc.
Pour l’eau chaude sanitaire, les cumulus sont progressivement remplacés par des chauffe-eau thermodynamiques (CET) – qui permettent de réduire de moitié la consommation des ménages – et, dans une moindre mesure, par des chauffe-eau solaires individuels (CESI). Toutefois, sauf évolution majeure de la filière (coût, performance) en France, aujourd’hui non prévisible, les CESI se diffusent lentement dans le parc, leur taux de pénétration est évalué à 10 % des logements en 2035, 20 % en 2050.
• Pour la climatisation, malgré une forte amélioration de l’efficacité énergétique des équipements et des bâtiments à l’horizon 2050, les consommations s’accroissent (pratiquement la moitié des logements neufs et anciens en sont équipés, contre 4,5 % en 2010 (14)), ce qui constitue une prise en compte indirecte de l’impact du changement climatique.

## Slide 28: En tertiaire, part des PAC dans la chaleur renouvelable
Notes: En 2050, les enr représentent environ 15% de la conso en résidentiel, dont, la moitié assurée par les PAC.
Les consommations énergétiques dans le tertiaire sont tirées par l’augmentation des surfaces. Ces dernières progressent avec l’activité et le nombre d’employés dans le tertiaire, mais cette augmentation est limitée par la baisse progressive des surfaces par employé : - 10 % en 2035, - 20 % à l’horizon 2050. Cette réduction des surfaces tertiaires par personne résulte du développement simultané du service à la personne (en raison, notamment, du vieillissement de la population), du télétravail (favorisé
par la numérisation des échanges), ainsi que de la rationalisation de l’usage du foncier. Les surfaces climatisées progressent également dans le tertiaire, tandis que les besoins en chauffage diminuent par la rénovation des bâtiments.
Par ailleurs, les rendements des équipements s’améliorent de la même façon que dans le résidentiel. Enfin le déphasage entre les cycles de consommation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires permet d’imaginer la constitution d’îlots à énergie positive (physiques ou virtuels par smart grids), limitant les appels
sur le réseau électrique national (15).

## Slide 29
En résumé, déploiement massif de toutes les formes de PAC :
  Elec, hybrides et gaz
  Aérothermiques et géothermiques, réversibles
  CET pour l’ECS
Pour atteindre ces objectifs, la PAC
  Ne doit plus être qu’un produit haut de gamme
  Doit aller vers plus d’efficacité énergétique et environnementale
      En chauffage et en clim
      Moins de CO2 et de matière première
Notes: Amélioration des perf : sur échangeurs et compresseurs COP saisonnier de 4 en 2030.
Travail important sur les fluides frigo à poursuivre
Faibles puissances d’appel des bâtiments, des PAC qui doivent d’adapter en terme de modulation de puissance
Vers la massification de la PAC : faire baisser les prix !!! Ça fait maintenant plus de 10ans que je travaille dans le secteur du bâtiment, et ça fait pus de 10ans qu’une PAC? Ça coûte 15k€ ! Un peu provocateur et caricatural, simplement pour dire que ces objectifs ne peuvent pas être atteints si les prix ne baissent pas !!
Neutralité carbone

## Slide 30
Échanges avec la salle

## Slide 31
La PAC, filière d’excellence

## Slide 32: Table-ronde : PAC et défi CO2
La Charte européenne Decarbheat : « agir ensemble pour décarboner l’Europe »
Oliver JUNG - EHPA
Le Plan Logement Neuf & Rénovation – Label E+C-
Florent MERLE - DHUP
Stratégie nationale Bas carbone appliquée au bâtiment
Chantal DEGAND – EDF
La place de la PAC dans le Label E+C-
Valérie LAPLAGNE - UNICLIMA
Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides
Valérie LAPLAGNE - UNICLIMA
L’empreinte Carbone PAC avec le Tewi
Eric BATAILLE – Groupe ATLANTIC

## Slide 33
La Charte européenne Decarbheat : « agir ensemble pour décarboner l’Europe »
Oliver JUNG - EHPA

## Slide 34
Oliver JUNG
Association européene des pompes à chaleur (EHPA)

## Slide 35: Pourquoi/ Pour quoi ‘DecarbHeat?’
Decarboniserer le système de chauffage en Europe signifie une reduction des émissions moyennes de 20pp tous les 7 ans!

## Slide 36: En quoi consiste‘DecarbHeat’?
La vision DecarbHeat Un système de chauffage et de refroidissement à 100% decarbonisé en 2050
Engagements de l‘industrie
DecarbHeat
Plateforme d‘action
DecarbHeat
Déclaration de soutien
DecarbHeat
Requêtes politiques
DecarbHeat

## Slide 37: Où en sommes-nous?
6 décembre 2017
Lancement des travaux de la Plateforme DecarbHeat
11-12 mai 2017
Lancement formel de DecarbHeat
2050
La vision DecarbHeat est devenue réalité
Février 2018
Lancement des groupes de travail
Printemps 2018?
Grande conférence européenne sur le chauffage et le refroidissement en Europe
2019-2020
Elections européennes
Nouvelle Commission européenne
Le chauffage et le refroidissement comme nouvelles priorités politiques?
…

## Slide 38
Le Plan Logement Neuf & Rénovation
Label E+C-
Florent Merle -
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP)

## Slide 39
Le plan de rénovation
Le plan rénovation des bâtiments est la feuille de route qui décline, sur le quinquennat, le Plan Climat pour ce secteur
Concertation sur le
plan rénovation énergétique des bâtiments

## Slide 41
La concertation
Le projet de plan fait l’objet d’une concertation pendant deux mois pour écouter toutes les parties prenantes
Cette période de concertation va permettre :
de compléter et préciser le plan ;
de mobiliser les acteurs et de les encourager à agir rapidement ;
de faire la promotion du plan pour en assurer l’appropriation par le plus grand nombre ;
de faire des territoires les moteurs de la mise en œuvre du plan.
La concertation est organisée aux niveaux national et local.acteurs peuvent contribuer sur http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

## Slide 42
CO2
produits & équipements
Référentiel « énergie-carbone » : qu’est-ce que c’est?
Bilan BEPOS
Energie 1
Energie 2
Energie 3
Energie 4
Carbone 1
Carbone 2
CO2
Performance environnementale
sur le cycle de vie du bâtiment
Performance énergétique
en phase d’usage
CO2
du bâtiment

## Slide 43
Exportée
Réseau
chaud/froid
Biomasse
Fioul
Gaz
Électricité
Renouvelable
Non renouvelable
BilanBEPOS =∑ - ∑
Performance énergétique
en phase d’usage
Entretien, remplacement
Consommations d’énergie
Consommations d’eau
Performance environnementale
sur le cycle de vie du bâtiment
Conso. d’énergie non renouvelable
Exportation d’énergie renouvelable

## Slide 44
Observatoire
Les 3 piliers de l’expérimentation
+
+
Référentiel
« énergie - carbone »
Label
Valoriser
les projets pilotes
Capitaliser & Accompagner
les expériences les acteurs
Évaluer
sur une même base

## Slide 45
Un label délivré par 5 certificateurs
Pour les maisons individuelles
Pour les bâtiments non résidentiels
Pour les logements collectifs et maisons individuelles
Pour le logement collectif et individuel groupé, les résidences services et les établissements médico-sociaux
Pour les logements collectifs et maisons individuelles

## Slide 46
Stratégie nationale Bas carbone
appliquée au bâtiment
Chantal DEGAND – EDF

## Slide 47
La place de la PAC dans le Label E+C-
Valérie LAPLAGNE - UNICLIMA

## Slide 48: La PAC dans le Label E+C-
Maison individuelle
Calcul Energie

## Slide 49: Maison individuelle – Calcul Carbone
La PAC dans le Label E+C-

## Slide 50: La PAC dans le Label E+C-
Maison individuelle
Calcul Energie
Comment atteindre le niveau Energie 3 ?

## Slide 51: La PAC dans le Label E+C-
Impact Carbone PCE
Impact Carbone total
Comment atteindre le niveau Carbone 2 ?

## Slide 52: La PAC dans le Label E+C-
Impact Carbone PCE
Impact Carbone total
Comment atteindre le niveau Carbone 2 ?

## Slide 53: La PAC dans le Label E+C-
Impact Carbone PCE
Impact Carbone total
Comment atteindre le niveau Carbone 2 ?

## Slide 54
Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides
Valérie LAPLAGNE - UNICLIMA

## Slide 55: Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides
Le secteur
Froid-Climatisation représente
1,6% des GES

## Slide 56: Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides

## Slide 57: Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides

## Slide 58: Le règlement F-Gas et ses impacts sur les fluides

## Slide 59
L’empreinte Carbone PAC avec le Tewi
Eric BATAILLE – Groupe ATLANTIC

## Slide 60: Impact des émissions de CO2 entre générateurs de chauffage (indicateur TEWI)
gr CO2 / kWh
Dont 7,4g liés aux fuites de réfrigérant *
* 2% en phase exploitation et 10% non récupéré en fin de vie

## Slide 61: Impact du rendement saisonnier de chauffage Vs fuites de réfrigérant (indicateur TEWI)
gr CO2 / kWh
Dont 7,4g liés aux fuites de réfrigérant *
* 2% en phase exploitation et 10% non récupéré en fin de vie

## Slide 62
Échanges avec la salle

## Slide 63
Bon cocktail
Reprise à 14h

## Slide 64
Merci de vous installer,
nous reprenons dans quelques instants

## Slide 65
Les actions de l’AFPAC

## Slide 66: Présentations : Les enjeux de développement de la PAC en rénovation
Les aides actuelles et à venir pour le développement de la chaleur renouvelable
Alexandre DOZIERES – DGEC
La relance de la Géothermie assistée par la PAC
Jean-Jacques GRAFF - AFPG
La maintenance du Parc des Pompes A Chaleur
Roland BOUQUET - SYNASAV

## Slide 67
Les aides actuelles et à venir
pour le développement de la chaleur renouvelable
Alexandre DOZIERES
Direction Générale de l’Energie et du Climat
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

## Slide 68
Un cadre fixé par la LTECV et la directive EnR :
En 2016 : 20,5% de la chaleur consommée est renouvelable
En 2020 : 33% (plan d’action Directive EnR)
En 2030 : 38% (LTECV)
Révision directive EnR : Objectifs de croissance de 1% par an du taux d’EnR dans le secteur du chauffage/refroidissement
Un cadre additionnel pour les réseaux de chaleur et de froid.
Des instruments de gouvernance :
La Stratégie nationale bas carbone
La programmation pluriannuelle de l’énergie
  Ecriture concertée d’une première trame (S1 2018)
Objectifs chaleur renouvelable
  Approvisionnement
  Efficacité énergétique
  ENR&R
  Pouvoir d’achat
  Mobilité propre
  Compétences

## Slide 69
Les objectifs PPE ont été déclinés par filière par le décret 2016-1442.
Le rapport donne de façon indicative des objectifs spécifiques pour le résidentiel individuel :
Rappel des objectifs PPE chaleur renouvelable
Filières | Objectif 2018 | Objectif 2023
Pompes à chaleur | 1,8Mtep PAC aéro 0,4Mtep PAC géo Parc résidentiel individuel de 2,2 millions d’équipements* | 2,1 à 2,6Mtep PAC aéro 0,5 à 0,6Mtep PAC géo Parc résidentiel individuel de 2,7 à 2,9 millions d’équipements*
*comptabilisés directive ENR

## Slide 70
Les PAC aérothermiques sont en avance sur les objectifs grâce à la forte croissance des PAC air/air ; le secteur des PAC géothermiques est en revanche en retard :
Quelques pistes pour la géothermie et les PAC géothermiques (issues des ateliers) :
  Au moins un animateur géothermie ADEME par grande région
  Recenser et convertir les réseaux existants à la géothermie
  Enjeu technologique du stockage de chaleur/froid par géothermie
  Réglementation thermique : obligation EnR, E+C-
  Soutiens financiers : Fonds chaleur, prime CITE, ecoPTZ simplifié, CCE
Chaleur – PAC
 | Situation 2016 | PPE 2018 | PPE 2023 | Proposition ateliers 2028
PAC aéro | 1,9Mtep (22TWh) | 1,8Mtep | 2,3Mtep 2,6Mtep | Calage en cours
PAC géo | 0,28Mtep | 0,4Mtep | 0,5Mtep 0,6Mtep | 0,38Mtep 0,75Mtep

## Slide 71
Secteurs collectif/tertiaire/industrie/agriculture (AAP, fonds chaleur) :
Sur la période 2009/2016 :
  233 opérations sur champ de sondes, 159 opérations sur nappe superficielle, 62 opérations sur eaux usées et mer
  Montant des aides : 123 M€ (géothermie + PAC)
Secteur domestique (rénovation) :
CITE coût budgétaire 2016 et 2017 = 1,7 Md€/an
Part CITE PAC (travaux 2016) : près de 100 M€ pour environ 45.000 installations
Taux TVA réduit
Tous secteurs :
CEE
La chaleur EnR : aides financières actuelles

## Slide 72
CITE (2018 et au-delà) :
Prorogé en 2018, recentré sur les travaux les plus efficients (suppression portes et volets au 1/01/18, fenêtres et chaudières fioul à 15 % puis suppression 30/06/18).
Etude d’une réforme du dispositif fiscal, pour être perceptible l’année des travaux.
Mission IGF-CGEDD : modalités de distribution de la prime, avec évaluation impacts sur le passage à l’acte des ménages et les risques de fraude.
Mission ADEME-CSTB : niveau de prime forfaitaire par type de travaux éligibles, critères d’éligibilité, évaluation des gains EE et de la quantité de chaleur EnR.
Coup de pouce économies d’énergie (avril 2018) :
Primes CEE bonifiées pour le remplacement d’une chaudière fioul par un chauffage central EnR (chaudière biomasse, PAC air/eau yc hybride, SSC, raccordement RC).
Ménages sous conditions de revenus, charte.
Eco-PTZ simplifié.
La chaleur EnR : évolution des aides financières
Remplacement d’une chaudière au fioul par : | Chaudière biomasse performante | Pompe à chaleur air/eau | Système solaire combiné | Pompe à chaleur hybride | Raccordement à un réseau de chaleur EnR&R | Isolation des combles
Prime ménage très modeste | 3000 € | 3000 € | 3000 € | 3000 € | 500 € | 10 €/m²
Prime ménage modeste | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 350 € | 15 €/m²

## Slide 73
La relance de la Géothermie
assistée par la PAC
Jean-Jacques GRAFF, Président de
l’Association Française des Professionnels de la Géothermie

## Slide 74
Le marché du particulier et du petit collectif (80% < 20 kW) / 27 MWth en 2015
En baisse de 15%/an depuis 2008.
2500 PAC en 2017 !
  Chute du prix du gaz
  Fiscalité non attirante
  Coût d’installation élevé
En Allemagne, même constat jusqu’à fin 2016 où des mesures ont été prises. Bilan : +21% en 2017 !
Quelles conséquences :
Perte d’emplois (foreurs, fabricants PAC, BE,…) et donc de compétences
Augmentation du CO2 (tendance en cours en France !)
Dépendance financière sur le long terme aux énergies fossiles
PAC Géothermie : le constat

## Slide 75
Sortir de la logique uniforme du CITE (en cours)
Mettre en place une aide au particulier (cf. Allemagne)
Aucune aide pour les énergies fossiles
Revoir la règlementation thermique en privilégiant les EnR
Augmenter de manière significative la Taxe CO2 (cf. Suède)
Mettre en place une animation régionale
Aider au développement de la boucle d’eau tempérée
IL EST INDISPENSABLE D’AVOIR UNE VISION SUR LE LONG TERME ET PENSER AUX GÉNÉRATIONS QUI NOUS SUIVRONS
PAC Géothermie : les mesures à prendre

## Slide 76
La maintenance du Parc des Pompes A Chaleur
Roland BOUQUET - SYNASAV

## Slide 77
30 %
70 %
LA PAC
DANS L’HABITAT
EN FRANCE
NON
ENTRETENUES
ENTRETENUES
Données fabricants en % par an
PAC en résidentiel

## Slide 78
MATÉRIEL CERTIFIÉ
une
MAINTENANCE
de QUALITÉ
pour
Maintenir la Performance et
Pérenniser les installations
Améliorer
la qualité
MATÉRIEL CERTIFIÉ
INSTALLATEUR QUALIFIÉ
MATÉRIEL CERTIFIÉ
MATÉRIEL
CERTIFIÉ
BOITE À OUTILS
Guide d’utilisation PAC client
Contrat d’entretien PAC air/eau + air/air
Check list technicien
FAIRE SAVOIR
Comment inciter à l’entretien annuel ?
Quelles compétences pour entretenir une PAC ?
SAVOIR FAIRE

## Slide 79
Guide d’utilisation de l’installation destiné au client
BOITE À
OUTILS
MATÉRIEL CERTIFIÉ
en cours de
DÉPLOIEMENT
        Contrat d’abonnement type pour l’entretien des pompes à chaleur individuelles à usage domestique (air/eau + air/air + eau glycolée/eau)
MATÉRIEL CERTIFIÉ
en cours de
DÉPLOIEMENT
Check-list PAC pour les techniciens « les 20 essentiels »
MATÉRIEL CERTIFIÉ
en cours de
DÉPLOIEMENT
Clients
OPI*
CMIstes
Grossistes
Techniciens
FAIRE SAVOIR
Organisations Professionnelles
d’Installateurs

## Slide 80
Comment inciter à l’entretien annuel ?
BOITE À
OUTILS
SAVOIR FAIRE
MATÉRIEL CERTIFIÉ
Réflexion
en cours
Quelles compétences pour entretenir une PAC ?
MATÉRIEL CERTIFIÉ
Réflexion
en cours
…
MATÉRIEL CERTIFIÉ
Réflexion
en cours

## Slide 81
Échanges avec la salle

## Slide 82: Table-ronde : La PAC du futur
Panorama des évolutions technologiques
Michèle MONDOT - CETIAT
La PAC au CO2 en Tertiaire
Christel MOLLÉ – MITSUBISHI
La PAC Hybride
Ludovic THIEBAUX - GrDF
La PAC Gaz
Lionel SCALONI - boostHEAT
La PAC connectée
François DEROCHE – DAIKIN
Diagnostic embarqué des performances des PAC
Odile CAURET - EDF R&D

## Slide 83
La PAC du futur
Panorama des évolutions technologiques
Michèle Mondot – CETIAT

## Slide 84: La PAC pour les bâtiments nZEBs
Puissance de chauffage réduite
Dimensionnement pour refroidissement
Intégration des fonctions ventilation / chauffage / refroidissement / ECS
  PAC Triple Service
  Appareils multifonctions

## Slide 85: Évolution des fluides frigorigènes
Respect des réglementations
  F-Gas
  Performances énergétiques ErP
Utilisation de fluides naturels et /ou à (très) faible GWP
Gestion des risques d’inflammabilité : A2L et A3
Développement des solutions CO2

## Slide 86
PAC au CO2
Christel MOLLÉ – MITSUBISHI

## Slide 87: PAC CO2 réduit les émissions potentielles
Hermétiquement scellé
Aucune fuite

## Slide 88: 100% Energies Renouvelables
Puissance de 4 à 120kW
ECS 90°C par -25°C extérieur
Choc légionnelle 100% thermodynamique
Ballon de 200 à 10000 litres

## Slide 89: ECS 90°C pour applications multiples
hôtels
gymnases
hôpitaux
piscines
industrie
Résidentiel collectif

## Slide 90: EnR et Hybridation
Utiliser toutes les sources gratuites et/ou renouvelables disponibles
  Récupération des eaux usées : individuelle ou collective
  Récupération de chaleur sur air extérieur sous capteurs PV
Utiliser le meilleur des énergies : gaz / électricité
Utiliser le PV en autoconsommation

## Slide 91
La PAC Hybride
Ludovic THIEBAUX - GrDF

## Slide 92: Hybridation PAC/Chaudière – Complémentarité en fonction de la température
COP( (Ef)
COP( (EP)
Appoint Chaudière haute performance
PAC BT env. 4,5 kWe
Evolution COP entre 7 et – 7°C :
35 °C : - 40 %
45 °C : - 33 %

## Slide 93: Hybridation PAC/Chaudière – Complémentarité en fonction de la température
Evolution Puissance entre 7 et – 7°C :
35 °C : - 19 %
45 °C : - 12 %
Appoint Chaudière haute performance
Besoin calorifique

## Slide 94
La PAC Gaz
Lionel SCALONI

## Slide 95: LA SOLUTION BOOSTHEAT
    L’UNITÉ INTÉRIEURE pour le confort : Une chaudière à condensation avec ballon d’eau chaude et bruleur indépendant
    Le CHARIOT THERMODYNAMIQUE pour l’efficacité énergétique : Un cycle de pompe à chaleur intégrant le compresseur thermique régénératif au CO2 (innovation boostHEAT)
    L’UNITÉ EXTÉRIEURE qui permet de prélever l’énergie gratuite à l’environnement
200%
Rendement
jusqu’à
-50%
Coûts d’Energie
jusqu’à
-50%
C02 Emission
jusqu’à

## Slide 96: UNE INNOVATION BREVETÉE ET SOUTENUE
7 FAMILLES DE BREVETS
Issu de
de Recherche
& Développement
10
Soutenu par des partenaires de renom
Financements collaboratifs et structurants
LaTEP
ans
PIAVE

## Slide 97: LE CŒUR DE NOS CHAUDIÈRES
Un pilote OPERATIONNEL depuis 5 ans
Une technologie brevetée avec 4 familles de brevets
POMPAGE
de la chaleur
(source froide)
PRODUCTION
de la chaleur
(source chaude)
Détendeur
Évaporateur
Condenseur
Compresseur
Eau de chauffage
T°C moyenne 20-70°C
Air extérieur
T°C basse 15/-15°C
Brûleur GAZ
T°C haute (600°C)
Le compresseur thermique régénératif

## Slide 98: LE CŒUR DE NOS CHAUDIÈRES
Le compresseur thermique régénératif
> COMPRESSION
Cylindre
Regenerateur
X1
X2
P1
P2
>
P
C
R
D
A
Xd
>
> COMPRESSION
Heater
Cooler

## Slide 99: LE CŒUR DE NOS CHAUDIÈRES
Cylindre
X1
X2
P1
P2
C
R
D
A
>
P
Xd
> REFOULEMENT
>
Regenerateur
Heater
Cooler
Le compresseur thermique régénératif

## Slide 100: LE CŒUR DE NOS CHAUDIÈRES
Cylindre
Xd
Regenerateur
Heater
Cooler
Le compresseur thermique régénératif
> DETENTE
X1
X2
P1
P2
C
R
D
A
P
>
>

## Slide 101: LE CŒUR DE NOS CHAUDIÈRES
Cylindre
X1
X2
P1
P2
C
R
D
A
>
P
Xd
> ASPIRATION
>
Regenerateur
Heater
Cooler
Le compresseur thermique régénératif

## Slide 102: CYCLE PAC R744 (CO2)
-400 000
-200 000
-300 000
-100 000
0
90 000
Energie (J/kg)
20
10
50
Pression (bar)
100
40 000
149
-10°C
0°C
10°C
40°C
60°C
80°C
-20°C
-30°C
Phase liquide
Phase gazeuse
Production ECS
Space heating
La température du CO2 peut atteindre plus de 90°C => grand confort ECS
La température du CO2 peut descendre jusque -30°C CO2 => pas de perte de puissance aux faibles températures extérieures
>
>
Compression
Capture de chaleur extérieure
Evaporation
Détente

## Slide 103
LA SOLUTION BOOSTHEAT
L’apport de l’innovation boostHEAT
*par captation de calories dans l’air

## Slide 104: Les smart PAC et les PAC connectées
Smart control / PAC auto-adaptative
  Apprendre et anticiper pour une meilleure efficacité et une réponse optimale aux besoins
PAC connectée et fournisseur d’énergie
  Gestion du réseau en fonction des besoins / délestage / smart grids
  Adaptation du fonctionnement des PAC au réseau

## Slide 105: Les smart PAC et les PAC connectées
PAC connectée et utilisateur
  Gestion des besoins : températures de consigne, relances à distance
  Information : performances / consommations / facture
PAC connectée et installateur / constructeur
  Suivi en continu
  Maintenance prédictive

## Slide 106
La PAC connectée
François DEROCHE - DAIKIN

## Slide 107: PAC connectée
Prestataire
Cloud constructeur
INTERFACE
ETHERNET OU
WIFI
INSTALATEUR / MAINTENEUR
LOCALISATION
API
E-MAINTENANCE
UTILISATEUR
BOX INTERNET
DASH
BOARD
E-CONFIG
Architecture d’une PAC connectée

## Slide 108
La PAC Connectée : la garantie d’un suivi constant
Principales fonctionnalités :
Gestion des différents modes
  Chauffage / ECS
Programmation horaire / géolocalisation / météo
Interopérabilité via API
  Intégration APP de contrôle multi-équipements
Configuration des paramètres
  Bluetooth / USB / 4G
Prédiction de panne :
  Contact de l’installateur, codes d’erreurs, identification des pièces détachées…
  Intervention en R1
Optimisation des consommations d’énergie / aux usages

## Slide 109
Client/particulier :
  Offrir un usage adapté aux modes de vie (maison connectée)
  Confort
  Économies d’énergie
Installateur/mainteneur :
  Configuration simplifiée lors de la mise en service
  Maintenance intelligente et prédictive
  Fidélisation (proximité client)
Fournisseur d’énergie :
  Gestion du réseau en fonction des besoins / délestage / smart grids
La PAC Connectée : améliore l’expérience client

## Slide 110
Diagnostic embarqué des performances des PAC
Odile CAURET - EDF R&D

## Slide 111: Performance des pompes à chaleur
Estimations du COP par des modèles de type réglementaire ou normatif ne reflètent pas la réalité du terrain
La performance réelle ne dépend pas seulement de l’efficacité intrinsèque de la PAC :
  Conditions climatiques
  Besoin de chaleur
  Qualité de l’installation
  Paramétrage,..
Besoin de mesurer les performances réelles en continu sur le terrain pour identifier et expliquer les écarts entre performance réelle et prévue

## Slide 112: Méthode de mesure des performances in-situ
But : mesurer les performances de PAC en continu in-situ
Méthode adaptée à tout type de PAC y compris air/air
Installation rapide
Totalement indépendante (neutre)
Fiable
Ne doit pas perturber le fonctionnement de la PAC, instrumentation discrète
Méthode de mesure interne non-intrusive
développée par C.T.Tran (Mines ParisTech/EDF 2012)
et améliorée par M. Goossens (Mines ParisTech/EDF 2017).

## Slide 113: Instrumentation
T1
T2
T3
T4
T6
T5
T7
W1
W2
Méthode en phase de validation en laboratoire

## Slide 114: Perspectives
Suivis sur site
Détection et diagnostic de défauts
Modèle de prédiction de performances hors défaut type réseau de neurones, A. Tejeda (thèse Mines ParisTech/EDF, 2016).
Comparaison entre performances mesurées réelles avec celles prévues par calcul réglementaire actuel, et avec modèle de prédiction
Identification des paramètres essentiels à la prédiction des performances
Recommandations pour la garantie de performance

## Slide 115: ANNEXE : Méthode de mesure des PAC

## Slide 116
Échanges avec la salle

## Slide 117: Communication
François-Michel LAMBERT Député de la 10ème circonscription des Bouches du Rhône Président-fondateur de l’Institut national de l’économie circulaire

## Slide 119
Le mot de la fin
Thierry NILLE – Président de l’AFPAC

## Slide 120
Champagne
de clotûre